Dato

Produktnavn : Ren Alutape

Produktbeskrivelse : Ren aluminiums tape.

Produktanvendelse : Bruges til at tape stødsamlinger af alufolie el. lign. hvor en stærkere tape end PP Alutape ønskes. Ved montering skal man sikre sig at overfladen, hvorpå tapen monteres, er tør og fri for støv, og andre former for urenheder, samt olie og fedtfri.

Tekniske data :

Bæremateriale : 	0,35mm

Limtype :		Acryl

Klæbekraft :		1  min 	Induktionstid		7,8 N/ 25mm

20 min 	Induktionstid		8,9 N/ 25mm

24 timer	Induktionstid 	10,7N/25mm

Trækstyrke : 		65 N/25mm

Drifttemp. :		-40 grader til +120 grader

Vandgennemtrængelighed : 	Mindre end 1 g/m2/24 timer

Opbevaring og holdbarhed :

Tørt ved normal lager temperatur. Tåler ikke frost, max 2 års lagertid.